Средства пожаротушения

Углекислотные огнетушители

(ОУ-2, ОУ-5,ОУ-8)  предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением.

Снегообразная масса имеет температуру -80 С.

При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз.

Огнетушители порошковые

(ОП) получили наибольшее распространение. Их применяют для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода.

Хорошие результаты даёт при тушении электроустановок.

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз.