## Счётчики электроэнергии -электросчётчики

С восьмидесятых годов девятнадцатого века для энергосбережения применяются счётчики электроэнергии. В настоящее время используются счётчики нескольких основных  типов: Индукционные (электромеханические), Электролитические и современные – Электронные (программируемые, с жидкокристаллическим индикатором).

В течение всего двадцатого века, наиболее широко применялись "Индукционные счётчики электроэнергии", благодаря их низкой стоимости и высокой надёжности в работе. В последние годы увеличивается количество Электронных многотарифных эл. счётчиков.

Сейчас проводится плановая, массовая замена электросчётчиков. Причины:

- в связи появлением энергоёмкой бытовой техники (приборы "двухкиловаттники" - электроплиты, кондиционеры, СВЧ-печи и другие, электропотребление которых достигает 10 ампер, а в сумме - более 20), старые бытовые электросчётчики (не рассчитанные на такие токи) получают значительные перегрузки, что вызывает пожары. По этой причине все изготовляемые в настоящее время электросчетчики рассчитаны на электропотребление до 40-60 ампер.

- электросчётчики класса точности 2,5 должны быть заменены электросчётчиками с повышенным классом точности - 2,0 или 1,0.

Нормативы по замене

Старые электросчетчики изготовлению, ремонту и государственной поверке теперь не подлежат и должны быть заменены до окончания межповерочного интервала (т.е. в течение 16 лет), либо в результате их явного отказа. Согласно Постановлению Правительства РФ от 2006г., учёт потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только электросчётчиками класса точности 2,0 и выше. Замена электросчетчиков регламентируется решением Госстандарта РФ и письмом Госэнергонадзора от 2000 года. Замена прибора учёта потребляемой электроэнергии в жилом помещении, находящемся в собственности потребителя (в том числе и частных домовладений), производится за его счет (согласно статье 210 ГК РФ).

Основные понятия

Расход электроэнергии учитывается в киловатт-часах (кВтч)

Счётчики рассчитаны на определённое напряжение (127 или 220 в) и силу электрического тока (5, 10, 20, 40 или 60 А)

## Распространенные модели электросчётчиков Российского производства
Электросчётчики, выпускаемые Санкт-Петербургским заводом «ЛЭМЗ» 

Счётчик однофазный индукционный класса точности 2.0

модель СО-ЭЭ6706 
ТУ25-7218.003-92

Электросчетчик для учета и измерения активной электроэнергии в сети 220В частотой 50Гц. Номинальный ток (в скобках - максимальные допустимые токи: 400% или 600% от номинального тока): 5(20), 10(40) А. Счётный механизм имеет стопор обратного хода.

Мощность, потребляемая цепью тока, ВА - 0,35
Мощность, потребляемая цепью напряжения:
- активная, Вт - 1,3
- полная, ВА - 5,5

Межповерочный интервал 16 лет. 
Средний срок службы не менее 32 лет.

Этот прибор выпускается давно, поэтому доведён почти до совершенства.

Новые многотарифные, электронные однофазные счётчики класса точности 1.0 (производитель - завод ЛЕМЗ)

модель ЕС2726
ТУ4228-001- 27457029-99

Электросчетчик для учета и измерения активной электроэнергии в сетях 220 В частотой 50 Гц. Многотарифный (4 тарифа). Класс точности 1.0. Номинальный и максимальный ток – 5(50) А. Пределы колебаний напряжения в сети, В – от 176 до 253

Мощность, потребляемая по линии тока, ВА - 0,5
Мощность, потребляемая по линии напряжения:
- активная, Вт - 2
- полная, ВА - 6

Счетчик многотарифный, осуществляет управление тарифами в соответствии с запрограммированными графиками тарификации, используя значения времени и даты, считанные из внутренних часов (автономных, на внутреннем аккумуляторе). 
Количество программируемых тарифов – до 4, временных зон в сутках – до 8, сезонов – до 12, дат праздничных дней – до 32. 
Графики тарификации могут быть запрограммированы для рабочих, субботних, воскресных и праздничных дней каждого сезона. 
Многотарифный счетчик обеспечивает автоматический переход на летнее/зимнее время, если при программировании счетчиков установлено разрешение автоматического перехода. 
Счетчик обеспечивает хранение фиксируемых параметров в энергонезависимом запоминающем устройстве не менее 20 лет при отсутствии напряжения в сети. 
Информация отображается на ЖКИ (жидкокристаллическом индикаторе)

Межповерочный интервал - 16 лет
Средний срок службы - 30 лет

Другие распространенные (сравнительно недорогие) модели электрических счётчиков: 

отечественные однофазные электромеханические индукционные приборы класса точности 2,0

СО-505  220В 10(40)А, СО-И449  220В 10(60)А (внешне похож на 505-ю модель)

отечественные однофазные электронные приборы класса точности 1,0 
ЦЭ6807 - однотарифные и двухтарифные

при выборе электромеханического индукционного электросчетчика - внимательно посмотреть на внутреннюю поверхность стекла. Если там пыль и всякий мусор, то, значит, этот прибор был собран с нарушением технологии. Внутри прибора должно быть чисто, как в механических часах.

Уточнить срок гарантии. Проверить целостность пломб. Осмотреть корпус прибора – не должно быть трещин и царапин.

Сверить серийный номер на приборе с тем, что указан в его паспорте. Проверить наличие "синих" печатей. При покупке - взять товарный чек и гарантийный талон.

Общие требования к счётчику:

- соответствие устанавливаемого прибора реестру, то есть списку импортных и отечественных приборов, прошедших сертификацию и утвержденных к эксплуатации на территории России.
             - после установки или модернизации счетчик должен быть поставлен на учет. Для этого приглашается специалист ("пломбировщик") из Энергонадзора, который опломбирует прибор, поставит на учёт и даст разрешение на его использование.
             - счетчики потребления электричества должны быть установлены на уровне не выше 170 см от поверхности пола (для удобства считывания показаний прибора пользователем и контролёром).

Требования к электросчетчику:

1. Каждый установленный электросчетчик должен иметь на винтах, крепящих верхний кожух счетчика (который с окошком), пломбы с клеймом государственного поверителя (заводские - на новом приборе; с метрологии - после поверки), а на зажимной крышке (снизу) – пломбу энергосбытовой организации.

2. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитах.

3. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8 – 1,7 м ("на уровне глаз"), допускается высота менее 0.8, но не менее 0,4 м.

4. Счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

5. Должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1° (обязательное требование для индукционных счётчиков).

6. В электропроводке к счетчикам наличие паек не допускается.

Замена электросчетчика

Если установлен ещё старый счетчик (2,5) – заменить его на типовой счётчик класса точности 2,0 или выше (1,0). Тем более это нужно - перед ремонтом в доме.

При желании – сразу установить многомодульный шкаф автоматов-пакетников (независимые каналы электроснабжения), с автоматическими выключателями (предохранителями). Например – 6-канальный: по одному автомату на кухню и в коридор, один специально на стиральную машину, пару автоматов на освещение и один - для розеток. Если что-то выбьет пробки, свет в квартире останется гореть и можно будет ремонтировать при нормальном освещении.

Выбирать только отечественные, сертифицированные электросчетчики, сделанные на заводе. Это облегчит решение возможных проблем, связанных с ремонтом и заменой счётчика по гарантии. Приобретать в специализированном ("Электротовары") магазине, где смогут дать консультации и помогут подобрать нужную модель.

Не нужна поверка в Метрологии для устанавливаемого нового прибора, если с даты его изготовления прошло менее двух лет – для однофазных электросчётчиков. На трёхфазных электросчётчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев.

Если возможна двухтарифная система учёта – нужно ставить "многотарифный электронный однофазный счетчик". Если нет – обычно ставят "индукционный", класса 2,0 (там, где электронный счётчик сгорит уже несколько раз - простой, и неприхотливый индукционный счётчик будет надёжно работать). При покупке индукционника, экономия по цене, в сравнении с электрическим – до нескольких сотен руб.

Можно самостоятельно приобрести счётчик, но его установкой обязательно должен заниматься квалифицированный специалист из энергоснабжающей организации – штатный электрик. При монтаже он, так же, запрограммирует тарифы.

при замене старого счётчика – нельзя трогать его верхних пломб (крепящие кожух электросчетчика пломбы с клеймом государственного поверителя - заводские или с метрологии), а только нижнюю - на зажимной крышке распределительной клеммной коробки (пломба энергоснабжающей организации). Не выбрасывать сразу и не разбирать старый прибор (в ближайшие месяцы он может понадобиться для сверки показаний).

- после замены счётчика – вызвать "Пломбировщика" из Энергонадзора, который опломбирует новый счётчик, снимет и запишет текущие показания и начальные (из паспорта прибора), поставит электросчётчик на учёт. Данные, которые он запишет, послужат для расчёта расхода электроэнергии по старому и новому счетчику в текущем месяце.

### Как можно самостоятельно проверить электрический счётчик

I. Выключить все имеющиеся в квартире электроприборы (лампы, бытовую технику и т.д.) В этот момент – показания электросчётчика должны оставаться постоянными.

II. Снять показания счётчика. Включить лампочку мощностью 100 Вт (0,1 кВт)  на  1 час. Посмотреть новые показания. Посчитать разницу с первоначальным отсчётом.

Фактический расход электроэнергии (кВтч) лампой 100 ватт, в течение часа должен составить 0,1 кВтч

III. Полученное по счётчику значение не должно отличатся более чем на 4% (допустимая погрешность) от расчётного (0,1 киловатт-час).

Простые правила по эксплуатации электросчётчика: не бить, не поливать водой, не срывать пломбу, не вскрывать. Электричество в 220 вольт шуток не терпит

Через 16 лет эксплуатации – нужна поверка прибора в Метрологии, но если взамен старого ставится новый прибор, тогда, перед установкой, его поверку проводить не требуется.